## Slide 1
CENTRE NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE ET DE LA TÉLÉDÉTECTION
FORMATION SIG

## Slide 2
Un système informatique de matériels, de logiciels, et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion[1].
Un Système d’Information Géographique est constitué de 5 composants majeurs:
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
[1 ] .LA DÉFINITION AMÉRICAINE ÉMANE DU COMITÉ FÉDÉRAL DE COORDINATION INTER-AGENCES POUR LA CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE (FICCDC, 1988)

## Slide 3
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
  LES UTILISATEURS: DOIVENT AVOIR DES COMPÉTENCES QUI PERMETTENT DE DÉFINIR LES TRAITEMENTS ET DÉVELOPPER LES PROCÉDURES D’EXPLOITATION. UN SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE FAIT APPEL À DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET À DIVERS SAVOIR-FAIRE .

## Slide 4
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
2. LES DONNÉES : CE SONT LES INFORMATIONS QUE LE SYSTÈME TRAITE ET GÈRE. CELA INCLUT DES DONNÉES BRUTES, DES BASES DE DONNÉES, ET DES FICHIERS D’INFORMATIONS. LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES DONNÉES SONT CRUCIALES POUR LA PRISE DE DÉCISION ET L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE D’UN SIG.

## Slide 5
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
3. MATÉRIELS (HARDWARE) :
  CE SONT LES DISPOSITIFS PHYSIQUES UTILISÉS POUR COLLECTER, STOCKER ET TRAITER LES DONNÉES. CELA INCLUT LES ORDINATEURS, LES SERVEURS, LES PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE, ET LES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU. LE MATÉRIEL CONSTITUE LA BASE SUR LAQUELLE LES AUTRES COMPOSANTS DU SIG S’APPUIENT.ILS CONDITIONNENT LA RAPIDITÉ D’EXPLOITATION, LA FACILITÉ D’UTILISATION ET LE TYPE DE SORTIE POSSIBLE.

## Slide 6
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
4. LOGICIELS (SOFTWARE) : IL COMPREND LES PROGRAMMES ET APPLICATIONS QUI PERMETTENT DE GÉRER LES DONNÉES ET D'EXÉCUTER LES TÂCHES REQUISES. CELA PEUT INCLURE DES SYSTÈMES DE GESTION DE BASES DE DONNÉES, DES APPLICATIONS DE TRAITEMENT D’IMAGERIE, ET DES LOGICIELS SPÉCIFIQUES . LE LOGICIEL PERMET D'AUTOMATISER DES PROCESSUS ET D'ANALYSER DES INFORMATIONS.

## Slide 7
LES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
5. MÉTHODES (PROCÉDURES) :
  CE SONT LES POLITIQUES ET MÉTHODES QUI RÉGISSENT L'UTILISATION DU SIG. CELA INCLUT LES RÈGLES DE SAISIE DE DONNÉES, LES PROTOCOLES DE SÉCURITÉ, ET LES PROCÉDURES DE MAINTENANCE. DES PROCÉDURES BIEN DÉFINIES GARANTISSENT QUE LE SYSTÈME EST UTILISÉ DE MANIÈRE COHÉRENTE ET EFFICACE.

## Slide 8
Un système d’information géographique peut être aussi défini par les questions auxquelles il apporte des réponses: Où ? Quoi ? Comment ? Quand ? Et si?
1.Où ? Où cet objet, ce phénomène se trouve-t-il ? Plus généralement, où se trouvent tous les objets d'un même type ? Cette interrogation permet de mettre en évidence la répartition spatiale d'un objet.
QUESTIONS AUXQUELLES UN SIG EST CENSÉ RÉPONDRE
OÙ SE TROUVE L'ÉCHANGEUR ?

## Slide 9
2.Quoi ? Que trouve-t-on à cet endroit ? Il s'agit de mettre en évidence tous les objets ou phénomènes présents sur un territoire donné.
3.Comment ? Quelles relations existent ou non entre les objets et les phénomènes ? C'est la problématique de l'analyse spatiale.
QUESTIONS AUXQUELLES UN SIG EST CENSÉ RÉPONDRE
QUELLES SONT LES PARCELLES DE SUPERFICIE SUPÉRIEURE À 1000 M² DANS LE SECTEUR DE LA SOUKRA ?
COMMENT LES VARIATIONS CLIMATIQUES AFFECTENT-ELLES LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ?

## Slide 10
4.Quand ? A quel moment des changements sont intervenus? Quels sont l'âge et l'évolution de tel objet ou phénomène ? C'est la problématique de l'analyse temporelle.
5.Et si ? Que se passerait-il si tel scénario d'évolution se produisait ? Quelles conséquences affecteraient les objets ou phénomènes concernés du fait de leur localisation ? (simulation)
QUESTIONS AUXQUELLES UN SIG EST CENSÉ RÉPONDRE
QUAND LES RENDEMENTS DES CULTURES SONT-ILS LES PLUS ÉLEVÉS ?
ET SI NOUS APPLIQUONS DES ENGRAIS DIFFÉRENTS DANS CES PARCELLES ?

## Slide 11
•ABSTRACTION: MODÉLISATION DE L'INFORMATION.
•ACQUISITION: RÉCUPÉRER L'INFORMATION EXISTANTE, ALIMENTER LE SYSTÈME EN DONNÉES.
•ARCHIVAGE: STOCKER LES DONNÉES DE FAÇON À LES RETROUVER ET LES INTERROGER FACILEMENT.
•ANALYSE: RÉPONSES AUX REQUÊTES.
•AFFICHAGE: RESTITUTION GRAPHIQUE.
LES FONCTIONNALITÉS D’UN SIG

## Slide 12
LES MODES DES DONNÉES DANS LES SIG

## Slide 13
Pour transformer un objet réel en une donnée à référence spatiale, on décompose le territoire en couches thématiques.Une couche réunit généralement des éléments géographiques de même type.
Les éléments géographiques (objets spatiaux) peuvent être représentés sur une carte par des points, des lignes ou des polygones ...
MODE VECTEUR

## Slide 14
Chaque couche au format vecteur est modelisée sous forme d’une double composante :
•Une composante géométrique ou graphique : chaque thème du territoire (reseau hydrographique, reseau routier, villes, parcelles agricoles, etc.) est representé sous forme d’une couche thematique au format vecteur.
•Une composante descriptive ou attributaire : a chaque objet graphique d’une couche thematique sont reliees des informations descriptives stockees dans une table attributaire
MODE VECTEUR

## Slide 15
Raster: Données images où l'espace est divisé de manière régulière (en petits rectangles), à chaque petit rectangle (pixel) sont associées une ou plusieurs valeurs décrivant les caractéristiques de l'espace.
MODE RASTER

## Slide 16
VECTEUR VS RASTER

## Slide 17
  SCALABILITÉ INFINIE
  VOLUME DES DONNEÉS RÉDUIT
  ÉDITION FACILE
  PRÉCISION ET CLARTÉ
  UNE SIMPLICITÉ DANS LA TRANSFORMATION DE COORDONNÉES.
VECTEUR VS RASTER
  LES CROISEMENTS DE COUCHES D’INFORMATION SONT DÉLICATS ET NÉCESSITENT UNE TOPOLOGIE PARFAITE
  PEU ADAPTÉ À LA REPRÉSENTATION DES RÉALITÉS CONTINUES
  MEILLEURE ADAPTATION À LA REPRÉSENTATION DES DÉTAILS SURFACIQUES.
  MEILLEURE MODÉLISATION DE LA RÉALITÉ
  IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER CERTAINES OPÉRATIONS D’AIDE À LA DÉCISION.
  DÉPENDANCE À LA RÉSOLUTION.
  VOLUME DES DONNEÉS ÉLEVÉ.

## Slide 18
Le géoréférencement est le processus dans lequel on applique à une entité cartographique un emplacement spatial en lui donnant des coordonnées géographiques et en appliquant une transformation. Cette pratique ne doit pas être confondue avec la géolocalisation qui consiste à localiser un objet sur un plan.
LE GÉORÉFÉRENCEMENT

## Slide 19
Ellipsoïde - est utilisé comme surface de référence pour le modèle mathématique de la terre.
Geoïde - est utilisé comme surface de référence pour le modèle physique de la terre .

## Slide 20
Système de coordonnés géographiques
LES SYSTÈMES DE COORDONNÉES
UN SYSTÈME DE COORDONNÉES EST UN SYSTÈME DE RÉFÉRENCE FAISANT APPEL À DES RÈGLES MATHÉMATIQUES POUR PRÉCISER DES POSITIONS (ENDROITS) SUR LA SURFACE DE LA TERRE.
Système de coordonnés rectangulaires ( projetées)

## Slide 21
MERCI DE VOTRE ATTENTION